|  | KONTROLLPLAN enligt plan- och bygglagen 10:6 Anslutning till kommunalt VA Fastighetsbeteckning:___________________________ E – __________________________________________ (Ange entreprenör som utför arbetsmomenten) SK- (person med specialkompetens/firma som utför kontrollen) VA- (Nacka kommuns VA-enhet) En kontrollplan ska utformas med hänsyn till det enskilda projektets förutsättningar. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollen avser | Kontrollant (E, S eller VA) | Kontrollmetod | Kontroll mot (underlag) | Resultat/datum/ Signatur | Åtgärd | Anmärkning |
| Sprängning | SK | Mätning/Visuellt | Polistillstånd |  |  |  |
| Självfall Schaktdjup, frostfritt, ledningsbädd | E | Mätning/visuellt | AMA |  |  |  |
| LTA (LättTryckAvlopp) Schaktdjup, isolering, värmekabel, ledningsbädd | E | Mätning/visuellt | AMA & Tillverkarens bruksanvisning |  |  |  |
| Ledningsförläggning, läge och lutning | E | Mätning/Visuellt | A-ritning |  |  |  |
| Täthetskontroll av rörledningar | E | Provtryckning med luft el vatten | BBR 6:6 |  |  |  |
| Frånkoppling av befintlig vattentank | E | Visuellt | Branschregler |  |  |  |
| Frånkoppling av befintlig avloppsanläggning | E | Visuellt | Branschregler |  |  |  |
| Servisbesiktning | VA | Visuellt | Nacka vatten & avfalls policy |  |  |  |
| Inkoppling vattenmätare, avlopp och ev pump | VA | Visuellt | Nacka vatten & avfalls policy |  |  |  |
| Dagvatten (Lokalt omhändertagande av dagvatten - LOD) | E | Mätning/Visuellt | BBR 6:642 |  |  |  |
| Kringfyllning, återfyllning | E | Visuellt | AMA |  |  |  |
| Relationsritning yttre ledningsdragningar | E | Visuellt | Ritning | Skickas till byggnadsnämnden |  |  |

Obs! servisventilerna får inte röras av annan än VA-enhetens personal

| Underskrift Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts |
| --- |
| Byggherre | Entreprenör (utförande entreprenör) |

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.

# Text boxes

Syftet med kontrollplanen är att se till att gällande regler och tekniska krav uppfylls. Observera att kontrollplanen ska signeras när arbetet är klart och kontrollerna är utförda.